2021年杭州市拱墅区流通领域电动自行车

产品质量监督抽查方案

一、概述

本方案适用于2021年杭州市拱墅区流通领域电动自行车产品质量监督抽查。

二、抽样要求

样品应在被抽样销售者的待销合格产品中随机抽取。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样时不以破坏性试验方式对该样品进行检验，并且检验过程不会对样品质量造成实质性影响，样品由被抽样销售者企业无偿提供。

样品保存、运输中应避免雨雪淋袭和机械振动，在运输过程中，样品应固定牢靠，不得碰撞、曝晒、雨淋；在装卸过程中，应轻搬轻放，不得受剧烈机械冲撞。

抽样时，应当通过录像、拍照等方式对抽样、封样、签章、样品封存状态等关键环节进行记录。

三、抽样产品种类

以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。

四、抽样数量

随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的整车1辆 (包括说明书、合格证、蓄电池、充电器和说明书明示的所有配件)。

五、判定依据

依据GZ377001电动自行车188-2020《浙江省电动自行车产品质量监督抽查评价规则》进行判定。

六、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 样品号 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铭牌 | GB 17761-2018 5.1 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 2 | 整车编码 | GB 17761-2018 5.2 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 3 | 电动机编码 | GB 17761-2018 5.3 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 4 | 号牌安装 位置 | GB 17761-2018 5.4 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 5 | 产品合格证 | GB 17761-2018 5.5 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 6 | 车速限值 | GB 17761-2018 6.1.1 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 7 | 制动性能 （干态） | GB 17761-2018 6.1.2 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 8 | 整车质量 | GB 17761-2018 6.1.3 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | 适用时 |
| 9 | 尺寸限值 | GB 17761-2018 6.1.5 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 10 | 车速提示音 | GB 17761-2018 6.1.7 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 11 | 照明 | GB 17761-2018 6.2.3.2 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 12 | 鸣号装置 | GB 17761-2018 6.2.3.3 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 13 | 导线布线 安装 | GB 17761-2018 6.3.1.1 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 14 | 制动断电 功能 | GB 17761-2018 6.3.2.1 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 15 | 过流保护 功能 | GB 17761-2018 6.3.2.2 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 16 | 防失控功能 | GB 17761-2018 6.3.2.3 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 17 | 蓄电池的最大输出电压 | GB 17761-2018 6.3.4.2 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | 适用时 |
| 18 | 蓄电池 防篡改 | GB 17761-2018 6.3.4.3 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | 仅做b.c.d条款 |
| 19 | 使用说明书 | GB 17761-2018 6.7 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |
| 20 | 短路保护 | GB 17761-2018 6.3.1.2 | A | 强制性条款 | 1# | 原样 | / |

1#样品为整车。检验过程中如出现样品损坏导致顺序试验中后续的检验项目不能继续进行的，终止该样品的后续检验项目的检验。若经销者无法提供蓄电池时，检验采用产品合格证明示同一个规格型号、同一生产单位的蓄电池。

七、抽查批次及时间安排

本次拟抽查电动自行车产品16批次，抽查时间为8月—10月。

八、注意事项

被抽样单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明并签章确认。

九、抽样及检验机构、联系方式

抽样及检验机构：浙江方圆检测集团股份有限公司

联 系 人：张恒靖、许恒

联系电话：0571-85023703