2021年杭州市拱墅区流通领域照明电器

产品质量监督抽查方案

一、概述

本方案适用于2021年杭州市拱墅区流通领域照明电器产品质量监督抽查。

二、抽样要求

样品应当由抽样人员在实体销售的产品中随机抽样。

抽样时应当购买检验样品，购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。备用样品由被抽单位先行无偿提供。

样品保存、运输应防潮、避振。

抽样时，应当通过录像、拍照等方式对告知、抽样、封样、签章、样品封存状态等关键环节和内容进行记录。

三、抽样产品种类

使用电光源、电源电压不超过1000V的固定式通用灯具，在家庭和类似场合作为普通照明用的、额定功率不大于60W、额定电压AC220V、频率50Hz的非定向自镇流LED灯。

四、抽样数量

（1）固定式通用灯具：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品2只，其中1只为检验样品，另1只为备用样品。

（2）非定向自镇流LED灯：随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标、同一型号规格产品6只，其中3只为检样，另外3只为备样。

五、判定依据

依据GZ387201灯具188-2020《浙江省灯具产品质量监督抽查评价规则》、GZ387101自镇流LED灯310-2020《浙江省自镇流LED灯产品质量监督抽查评价规则》分别进行判定。

六、检验项目

表1 固定式通用灯具检验项目

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | GB 7000.201-2008 5 GB 7000.1-2015 3 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 2 | 结构 | GB 7000.201-2008 6 GB 7000.1-2015 4 | A | 强制性条款 | 备样 | 不含蓝光危害 |
| 3 | 爬电距离和电气间隙 | GB 7000.201-2008 7 GB 7000.1-2015 11 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 4 | 接地规定 | GB 7000.201-2008 8 GB 7000.1-2015 7 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 5 | 外部接线和内部接线 | GB 7000.201-2008 10 GB 7000.1-2015 5 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 6 | 防触电保护 | GB 7000.201-2008 11 GB 7000.1-2015 8 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 7 | 防尘、防固体异物和防水 | GB 7000.201-2008 13 GB 7000.1-2015 9 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 8 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | GB 7000.201-2008 14 GB 7000.1-2015 10 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 9 | 耐热、耐火和耐起痕 | GB 7000.201-2008 15 GB 7000.1-2015 13 | A | 强制性条款 | 备样 | / |

表2非定向自镇流LED灯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 标准条款 | 不合格类别 | 项目设定 | 复检用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 24906-2010 5 | A | 强制性条款 | 原样 | / |
| 2 | 互换性 | GB 24906-2010 6 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 3 | 意外接触带电部件的防护 | GB 24906-2010 7 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 4 | 绝缘电阻 | GB 24906-2010 8.1 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 5 | 介电强度 | GB 24906-2010 8.2 | A | 强制性条款 | 备样 | 若有样品的检验结果不符合执行标准要求，则不进行GB 24906-2010标准第9.3条检验。 |
| 6 | 机械强度 | GB 24906-2010 9 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 7 | 灯头温升 | GB 24906-2010 10 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 8 | 耐热性 | GB 24906-2010 11 | A | 强制性条款 | 备样 | / |
| 9 | 防火与防燃 | GB 24906-2010 12 | A | 强制性条款 | 备样 | / |

七、抽查批次及时间安排

本次拟抽查固定式通用灯具或非定向自镇流LED灯产品16批次，抽查时间为8月—10月。

八、注意事项

被抽样单位愿意无偿提供样品的，应在抽样单中注明并签章确认。

九、抽样及检验机构、联系方式

抽样及检验机构：浙江方圆检测集团股份有限公司

联 系 人：陈卫东、陈琪

联系电话：0571-85025419